## Slide 1
Modus

## Slide 2
1979
Modus

## Slide 3
应用层报文传输协议
Application layer protocol

## Slide 4
以太网
串口通信

## Slide 5
以太网
串口通信
RS232
RS422
RS485
工业领域标准通讯协议

## Slide 6
Modbus ASCII
Modbus TCP/IP
Modbus RTU

## Slide 7
Modbus ASCII
Modbus RTU
二进制编码
CRC错误校验

## Slide 8
Modbus RTU
二进制编码
CRC错误校验

## Slide 9
Modbus RTU
二进制编码
CRC错误校验
RS232
RS485
RS422

## Slide 10
Modbus RTU
RS232
RS422
RS485
<15m
>15m

## Slide 11
RS485
32
主机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
1200m

## Slide 12
Modbus RTU
主机
从机
从机
从机
从机
从机
9600 9600 9600 9600 9600 9600
波特率范围：9200-19600

## Slide 13
RS232
RS422
RS485
串口通讯
主机
从机
唯一通讯地址

## Slide 14
RS232
RS422
RS485
串口通讯
主机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
32
+
中继器

## Slide 15
RS232
RS422
RS485
串口通讯
主机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机

## Slide 16
菊花链连接
星型网络拓扑
主机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
从机
主机
从机
从机
从机
从机
从机
从机

## Slide 17
Modbus TCP/IP
MBAP
Modbus Application Header

## Slide 18
从机ID
数据
CRC
功能码
MBAP
包含路由信息

## Slide 19
CRC
功能码
MBAP
MBAP
数据
CRC
功能码
MBAP
封装RTU

## Slide 20
Modbus RTU
Modbus TCP/IP(MBAP)

## Slide 21
交换机
服务器
客户端
服务器
服务器
服务器

## Slide 22
交换机
服务器
客户端
服务器
服务器
服务器
网络寻址协议
IP地址 192.168.15.130
子网掩码 225.225.225.0
默认网关 000.000.000.000

## Slide 23
Mudbus协议定义的数据模型
区块 | 访问长度 | 访问方式 | 说明
线圈 | 位(bit) | 读/写 | 可通过应用程序改写
离散量输入 | 位(bit) | 只读 | 数据由IO系统提供
输入寄存器 | 字(word) | 只读 | 数据由IO系统提供
保持寄存器 | 字(word) | 读/写 | 可通过应用程序改写

## Slide 24
Modbus服务器
设备存储器
Modbus数据模型
Modbus
数据请求
离散型输出
线圈
输入寄存器
保存寄存器

## Slide 25
Modbus服务器
设备存储器
Modbus数据模型
Modbus
数据请求
离散型输出
线圈
输入寄存器
保存寄存器
同一存储区块
读
读
写
写

## Slide 26
Mudbus协议地址模型
Modbus数据模型 | Modbus地址范围
线圈地址范围 | 00001-09999
离散量输入地址范围 | 10001-19999
输入寄存器地址范围 | 30001-39999
保持寄存器地址范围 | 40001-49999

## Slide 27
Mudbus RTU信息帧
地址码 | 功能码 | 数据位 | 错误校验位
8位 | 8位 | N*8位 | 16位

## Slide 28
功能码 | 描述 | PLC地址 | 寄存器地址 | 位/字操作 | 操作数量
01H | 读线圈寄存器 | 00001-09999 | 0000H-FFFFH | 位操作 | 单个或多个
02H | 读离散输入寄存器 | 10001-19999 | 0000H-FFFFH | 位操作 | 单个或多个
03H | 读保持寄存器 | 40001-49999 | 0000H-FFFFH | 字操作 | 单个或多个
04H | 读输入寄存器 | 30001-39999 | 0000H-FFFFH | 字操作 | 单个或多个
05H | 写单个线圈寄存器 | 00001-09999 | 0000H-FFFFH | 位操作 | 单个
06H | 写单个保持寄存器 | 40001-49999 | 0000H-FFFFH | 字操作 | 单个
0FH | 写多个线圈寄存器 | 00001-09999 | 0000H-FFFFH | 位操作 | 多个
10H | 写多个保持寄存器 | 40001-49999 | 0000H-FFFFH | 字操作 | 多个
地址码 | 功能码 | 数据位 | 错误校验位
8位 | 8位 | N*8位 | 16位